## Slide 1: 第 1 章 电路分析导论

## Slide 2: 第1章 电路分析导论
1.1 电路和电路模型
1.2 电路的基本物理量
1.3 电路基本元件
1.4 基尔霍夫定律
1.5 电压源和电流源的等效变换

## Slide 3: 1.1 电路与电路模型
电路 电流的通路。
由多个电气元件（或电器设备）为实现能量的传输，或为实现信息传递和处理而连接成的整体。
电路主要由电源、负载、连接导线及开关等构成。
电源(source)：提供能量或信号。比如发电机、电池、电信号发生器等。在电源作用下电路中会产生电压、电流。故电源又称电路的激励。电压、电流称响应。
负载(load)：用电设备。将电能转化为其它形式的能量，或对信号进行处理.
导线(line)、开关（switch)等：导线即电线电缆、开关控制电路断开与接通，两者主要作用是将电源与负载接成通路.

## Slide 4: 1.1 电路与电路模型
电路的作用。
1、实现能量的传输与转换
2、进行信号的传递与处理
3、进行信息的存储

## Slide 5
电路模型 (circuit model)
理想电路元件：根据实际电路元件具备的电磁性质，简化和设想为具有某种单一电磁性质的元件，其u，i关系可用简单的数学公式严格表示。
几种基本的电路元件：（符号见图1-4）
电阻元件：表示消耗电能并将其转换为热能或其他形式能
量的元件，用Ｒ表示。
电感元件：表示各种电感线圈产生磁场，储存磁场能量的
元件，用Ｌ表示：
电容元件：表示各种电容器产生电场，储存电场能量的元件，
用Ｃ表示
电源元件：表示各种将其它形式的能量转变成电能的元件

## Slide 6
电路模型：将实际电路中的元件由元件的模型（理想元件及其组合）来代替，就可得到实际电路的电路模型。简称电路。
*电路模型是由理想电路元件构成的。
电路模型(电路)
导线
开关
灯泡
实际电路

## Slide 7: 1.2 电路的基本物理量
1.2.1 电流和电流的参考方向
q 表示电荷量，t 表示时间。
电流的实际方向：正电荷移动的方向。
如果电流的大小和方向随时间变化，称为时变电流或交变电流，用小写 i 表示，如果电流的大小和方向不随时间变化，称为恒定电流或直流用大写 I 表示。
单位：安(A) ，其他常用千安(kA) , 毫安(mA) , 微安(μA)
定义：把单位时间内通过导体横截面的电荷量定义为电流强度，简称电流，用符号 I或i表示。
1kA=103 A ，1 mA=10－3A， 1μA =10－6 A

## Slide 8
a
b
R
Iab
参考方向：为了方便电路分析与运算，任意假定电流的方向，这种任意假定的方向称为参考方向，简称方向。电流参考方向的表示方法：
a
b
R
Iab
电流参考方向的表示方法

## Slide 9
实际方向与参考方向一致，电流值为正值；
实际方向与参考方向相反，电流值为负值。
[例]
a
b
R
I
下图中桔红色箭头表示的是电流 I 的参考方向。若 I = 5A，则电流的实际方向是从 a 向 b；
若 I = –5A，则电流的实际方向是从 b 向 a 。
电流的参考方向与实际方向

## Slide 10
1.2.2 电压和电压的参考方向
w 表示电场力做的功，q 表示电荷量，
电压的实际方向：一般把电位降落的方向（高电位到低电位）规定为电压的方向，把高电位端标记为“ ＋ ”，低电位端标记为“ － ”。
如果电压的大小和方向随时间变化，称为时变电压或交变电压，用小写 u 表示，如果电压的大小和方向不随时间变化，称为恒定电压或直流电压用大写 U表示。
单位：伏(V)， 其他常用：千伏(kV)，毫伏(mV) , 微伏(μV)
电压：电场力把单位正电荷从一点移动到另外一点所做的功称为两点之间的电压。用符号 U 或 u 表示。
1kV=103 V ，1 mV=10－3 V， 1μV =10－6 V

## Slide 11
参考极性：电压还可以用参考极性表示，简称极性。
参考极性与参考方向的关系为：参考方向是由
正极性指向负极性。
a
b
R
Uab
+
–
参考方向：为了方便分析与运算，任意假定电压的
方向。任意假定的方向称为参考方向，
简称方向。
a
b
R
Uab
电压的参考方向与参考极性

## Slide 12
实际极性与参考极性一致，电压值为正值；
实际极性与参考极性相反，电压值为负值。
[例]
a
b
R
U
+
–
下图中若 U = 5V，则电压的实际方向从 a 指向 b；若 U= –5V，则电压的实际方向从 b 指向 a 。
a
b
R
U
电压的参考方向与参考极性

## Slide 13
关联参考方向
一个元件或者一段电路中电压和电流的方向均可以任意选定，二者可以一致，也可以不一致。如果一致称为关联参考方向；如果不一致称为非关联参考方向。
I
U
I
U
I
U
+ －
I
U
－ +
(c) 关联参考方向
(a) 关联参考方向
(b) 非关联参考方向
(d) 非关联参考方向
关联参考方向与非关联参考方向

## Slide 14: 1.2.3 电功率
电功率是指单位时间内元件吸收或发出的电能，简称电功率。
左图中电路电压与电流为关联参考方向，电阻元件吸收的电功率为
如果是直流电压和电流，则用大写
+
u
－
i
一个元件或者一段电路可能吸收电功率，也可能发出电功率。

## Slide 15
+
u
－
i
+
u
－
i
左侧上图中电压与电流为关联参考方向，电压与电流的乘积 p=ui 表示的是吸收的电功率。
如果 p=ui 的数值为－5W，吸收的电功率为－5W，就是说实际上是发出了电功率+5W。
左侧下图中电压与电流为非关联参考方向，电压与电流的乘积 p=ui 表示的是发出的电功率。
如果 p=ui的数值为－8W，发出的电功率为－8W，表明实际上是吸收了电功率8W。

## Slide 16
[例] 图中有A、B和C三个元件，其中有发出电功率的电池，
也有吸收电功率的小灯泡。试判断出分别是什么元件。
解：图中电流为顺时针方向。
PA=UAIA=6×2=12(W)
吸收电功率12W，表明元件A是小灯泡。
（2）元件B电压与电流方向相反，为非关联参考方向
PB=UBIB=3×2=6(W)
发出电功率6W,表明元件B是电池。
（1）元件A电压与电流方向相同，为关联参考方向
C
B
2A
+
3V
－
+
－3V
－
A
+ 6V －

## Slide 17
C
B
2A
+
3V
－
+
－3V
－
A
+ 6V －
PC=UCIC=(－3)×2=－6(W)
吸收电功率－6W，就是发出+6W，表明元件C 是电池。
（3）元件C电压与电流的参考方向都是由上向下，方向相同，为关联参考方向。关联参考方向时电压与电流的乘积为吸收的电功率
例题

## Slide 18: 1.3 电路基本元件
R
i
+ u －
有些实际部件如电阻器、电灯、电炉等在电路中工作时要消耗电能，并将电能不可逆地转换成热能、光能、机械能等。反映电能消耗的电路参数叫作电阻。
实际部件的电阻特性在电路中用电阻元件来模拟。电阻元件常常简称为电阻。通常“电阻”一词以及大写字母 R 既表示电阻元件，也表示该元件的参数。
电阻元件的图形符号是一个矩形框，文字符号是大写字母 R 。见左图。
电阻元件
1.3.1 电阻

## Slide 19
i
u
O
线性电阻的伏安特性
按左图所示，电压与电流取关联参考方向，电压与电流之间满足欧姆定律：
电阻元件电压与电流之间的关系称为伏安关系，或称伏安特性(VAR)。根据欧姆定律，在坐标上电阻元件的伏安特性是过原点的一条直线。见右图。
电阻元件
R
i
+ u －

## Slide 20
有的电阻元件不遵循欧姆定律，电压与电流的比值不是常数；此时伏安关系表现为不过原点的一条直线。这样的电阻称为非线形电阻。
伏安关系是过原点的一条直线的电阻元件称为线性电阻；伏安关系不是过原点的一条直线的电阻称为非线性电阻（如热敏电阻、光敏电阻等都是非线性电阻）。下图为非线性电阻的符号和一个非线性电阻元件的伏安特性曲线。
非线性电阻的伏安特性
i
u
O
非线性电阻的符号
R
i
+ u －

## Slide 21
电导：电阻的倒数称为电导，用大写字母G表示。
欧姆定律表示为
电阻元件的功率
在电压与电流不随时间变化的直流电路中用大写字母表示

## Slide 22
电容是储存电场能量的元件
i
+
q
-
q
+
-
u
当电容两极板之间的电压发生变化时就会产生感应电流（电压与电流取关联参考方向）
得到
1.3.2 电容

## Slide 23
电容元件存储的电荷量为
结合上面公式和 ，电容元件的电压可表示为
电容元件充电时，在dt时间内电容元件存储的能量为
电容电压由零增大到u, 所获得的能量

## Slide 24
线圈中导线有电流通过时，产生磁通 ，若线圈的匝数为N，则穿过线圈各匝的磁通的代数和为 ， 称为线圈的磁通链， 在此规则下，磁通链与电流的比值即
+
-
L
u

+
-
当通过线圈的电流随时间变化时，穿过线圈的磁通也要随时间变化，就要在线圈中产生感应电压（电压与电流取关联参考方向）
即
1.3.3 电感

电感是储存磁场能量的元件

## Slide 25
电感元件充电时，在dt时间内电感元件存储的能量为
电感电流由零增大到i, 所获得的能量
电感元件存储的磁通链为
结合上面公式和 ，电感元件的电流可表示为

## Slide 26: 对照电容元件与电感元件
+
－
L
+
－
C

## Slide 27
1.3.4理想电压源
理想电压源简称电压源，是一个二端元件。电压源输出的电压恒定，与外接的电路无关；其输出的电流与外接的电路有关。
电压源的符号见下面图(a)。习惯上也有用图(b)中符号的。图(c)是电压源的伏安特性。
+
U
－
I
US
+
U
－
I
US
U
Us
O
I
（a）
（b）
（c）

## Slide 28
1.3.5理想电流源
理想电流源简称电流源，是一个二端元件。电流源输出的电流恒定，与外接的电路无关；其输出的电压与外接的电路有关。
电流源的符号见下面图（a），也可以画成图（b） 。图（c）是电流源的伏安特性。
（c）
U
Is
O
I
+
U
－
I
IS
（a）
+
U
－
I
IS
（b）

## Slide 29
电压源的电压可以为零，电压为零的电压源相当于短路，而不是相当于断路。
电流源的电流可以为零，电流为零的电流源相当于断路，而不是相当于短路。
显然，下面图（a）中的电压源不允许短路，电流无穷大，在断路时输出电流等于零；
类似的，图（b）中的电流源不允许断路，断路时不工作，在短路时输出电压流等于零。
+
U
－
I
IS
（b）
R
+
U
－
I
US
（a）

## Slide 30
1.3.6 受控电源
独立电源：指电压源的电压或电流源的电流不受外电路的控制而独立存在的电源。
受控源的特点：当控制量（电压或电流）消失或等于零时，受控量（电压或电流）也就为零。
受控电源：指电压源的电压或电流源的电流受电路中其它部分的电流或电压控制的电源。

## Slide 31
受控源实例
晶体三极管
iB
iC
iE
电路模型
iC
iB
RB

## Slide 32
U1
+
_
U1
U2
I2
I1=0
(a)VCVS
+
-
+
-
r I1
(b)CCVS
+
_
U1=0
U2
I2
I1
+
-
+
-
四种受控电源的模型
(c) VCCS
gU1
U1
U2
I2
I1=0
+
-
+
-
(d) CCCS
 I1
U1=0
U2
I2
I1
+
-
+
-
电压控制电压源
电流控制电压源
电压控制电流源
电流控制电流源

## Slide 33: 1. 4 基尔霍夫定律
基尔霍夫(G.R.Kirchhoff) (1824-1887)
德国物理学家,以他对光谱分析，光学和电学的研究著名。基尔霍夫给欧姆定律下了严格的数学定义。还于1860年发现铯和鉫元素。在他还是23岁大学生的时候就提出了著名的电流定律和电压定律，揭示了集总参数电路中流入节点的各电流和回路各电压的固有关系的法则。

## Slide 34
支路：电路中的每一个分支。
一条支路流过一个电流，称为支路电流。
节点：三条或三条以上支路的联接点。
回路：由支路组成的闭合路径。
b
a
+
-
US2
R2
+
-
R3
R1
US1
I1
I2
I3
1
2
3
1847年，基尔霍夫 (G.R.Kirchhoff) 提出两个定律：基尔霍夫电流定律(Kirchhoff’s Current Law,简记KCL)和基尔霍夫电压定律(Kirchhoff’s Voltage Law,简记KVL)。它只与电路的结构有关，而与构成电路的元件性质无关。

## Slide 35
[例]支路、节点、回路？
几条支路：
几个节点：
a
d
b
c
US
–
+
G
R3
R4
R1
R2
I2
I4
IG
I1
I3
I
几个回路：
abda、 abca、 dbcd、adca、 adbca、abcda、abdca
（共7个）
a、 b、c、d (共4个）
ab、ac、ad、db、cb、dc（共6条）

## Slide 36
1.4.1 基尔霍夫电流定律(KCL)
基尔霍夫电流定律又称为基尔霍夫第一定律，简单记为KCL。其表达式为
 I = 0
可以表述为：流出任一节点的电流的代数和等于零。
对结点 a：
－I1+I2 + I3=0
I1
I2
I3
b
a
+
-
US2
R2
+
-
R3
R1
US1
对结点 b：
I1－I2－I3=0

## Slide 37
对节点 a：
I1－I2–I3= 0
I1
I2
I3
b
a
+
-
US2
R2
+
-
R3
R1
US1
基尔霍夫电流定律还可以表述为：流入任一节点的电流的代数和等于零。
基尔霍夫电流定律还可以表述为：流入任一节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。
对节点 a： I1=I2+I3
对节点 b：
－I1+I2+I3= 0
对节点 b： I2+I3 =I1
从各个表达式可以看出这几种表述方式是一致的。

## Slide 38
基尔霍夫电流定律可以推广应用在包围部分电路的任一假设的闭合面。这个假设的闭合面称为广义节点。
对图(a)有
i1+ i2 - i3 = 0，
对图(b)有
i = 0，
对图(c)有
i1 = i2 。

## Slide 39
对节点a：
– I1 +I2+ I6 = 0
–I3+ I4– I6 = 0
– I2 – I4 +IS = 0
I1+ I3 – IS = 0
应用  I = 0 列方程
[例]
对节点b：
对节点c：
对节点d：
说明：为了保证每个方程都是独立的，需要列出的每个方程都有新的支路电流。这个例子中节点d用到的三个支路电流前三个方程中都用到了，这个方程不是独立的。就是说，这个方程可以由前三个方程得到。
a
R6
d
b
c
US
–
+
R3
R4
R1
R2
I2
I4
I6
I1
I3
IS
RS

## Slide 40
对KCL的说明
1/ 不仅适用于节点，而且适用于任何一个封闭曲面。
2/ 应用KCL列写节点或闭合曲面方程时，首先要设出每一支路电流的参考方向，然后根据参考方向取符号：选流出节点的电流取正号则流入电流取负号，或选流入节点的电流取正号则流出电流取负号，但在列写的同一个KCL方程中取号规则应一致。
3/ 应将KCL代数方程中各项前的正负号与电流本身数值的正负号区别开来。
4/ KCL实质上是电荷守恒原理在集中参数电路中的体现。即，到达任何节点的电荷既不可能增生，也不可能消失，电流必须连续流动。

## Slide 41
1.4.2 基尔霍夫电压定律（KVL)
对回路1：
R1 I1 + R3 I3 －US1 =0
对回路2：
R2 I2 － R3 I3 + US2 = 0
基尔霍夫电压定律又称为基尔霍夫第二定律，简单记为KVL。其表达式为 ：
 U = 0
此定律表明：沿任一闭合回路绕行一周，各支路电压的代数和为零。
I1
I2
I3
b
a
+
-
US2
R2
+
-
R3
R1
US1
1
2

## Slide 42
1．必须明确回路绕行的方向，取顺时针方向或逆时针方向。
R2I2 － US2 +Uab=0
3. 绕行的回路也可以不经过支路
以图中回路1为例：
2．电压的方向是电压降的方向。电压的方向与回路绕行的 方向相反时注意电压前面的负号。
注意事项
US1
Uab
b
+
a
+
–
R1
+
–
US2
R2
I2
_
1
这里Uab是ab之间的电压，ab之间没有支路。

## Slide 43
US1
Uab
b
+
a
+
–
R1
+
–
US2
R2
I2
_
1
将这个式子可以写为
Uab= US2 － R2I2
这表明两点之间的电压与路径无关。在有些情况下，利用这一点可以比较方便的计算两点之间的电压。
US1
b
+
a
+
–
R1
+
–
US2
R2
_
d
e
[例] 右图中US1=12V，US2=8V。求Ude ?
解：两点之间电压与路径无关，沿图示路径计算电压Ude
Ude= US2 －US1
= 8－12= －4(V)

## Slide 44
对回路abda：
对回路acba：
对回路bcedb：
R6 I6– R3I3 + R1 I1 = 0
R2 I2 –R4 I4–R6 I6 = 0
R3 I3 +R4 I4 +RS IS –US = 0
对回路 aceda:
R2 I2 + RS IS – US+ R1 I1 = 0
应用  U = 0 列方程
US
[例]
a
R6
d
b
c
–
+
R3
R4
R1
R2
I2
I4
I6
I1
I3
RS
IS
e
说明：前3个方程，每个方程中都有新的支路，他们是相互独立的。第4个方程中没有新的支路，将前3个方程相加就得到第4个方程，它不是独立的。

## Slide 45
2/ 对回路中各支路电压要规定参考方向；并设定回路的巡行方向，选顺时针巡行和逆时针巡行均可。巡行中，遇到与巡行方向相反的电压取负号；
3/ 应将KVL代数方程中各项前的正负号与电压本身数值的正负号区别开来。
4/ KVL实质上是能量守恒原理在集中参数电路中的体现。因为在任何回路中，电压的代数和为零，实际上是从某一点出发又回到该点时，电压的升高等于电位的降低。
对KVL的说明
1/ 两点之间的电压与路径无关。

## Slide 46: 第1章 电路分析导论
1.1 电路和电路模型
1.2 电路的基本物理量
1.3 电路基本元件
1.4 基尔霍夫定律
1.5 电压源和电流源的等效变换

## Slide 47
1.5 电压源与电流源的等效变换
所谓等效变换是对外电路而言。
当用新的电路结构代替电路中某一部分结构时，必须不影响电路中其他未变换部分的电压和电流，也就是说，伏安特性相同部分电路可以相互等效变换

## Slide 48
US1
US
US2
(a)
(b)
当图(a)与图(b)中满足US=US1 +US2时，图(a)与图(b)有同样的伏安特性。在电路中他们可以互相替代，不影响电路中其他的响应。这称为图(a)与图(b)等效。
例如： US1 =6V, US2 =3V, US=6 +3=9V。图(a) 与图(b)分别在端口处接一个5Ω的电阻，图(a)与图(b)所接电阻的电流都是1.8A，方向都是由上向下。
（一） 等效电压源与等效电流源
多个理想电压源串联时……，

## Slide 49
(c)
当图(c)与图(d)中满足IS=IS1 +IS2时，图(c)与图(d)有同样的伏安特性。在电路中他们可以互相替代，不影响电路中其他的响应。这称为图(c)与图(d)等效。
例如： IS1 =2A, IS2 =3A, IS=2 +3=5A。图(c)与图(d)分别在端口处接一个5Ω的电阻，图(c)与图(d)所接电阻的电流都是5A，方向都是由上向下。每个电阻的电压都是25V。
(d)
IS
IS2
IS1
5Ω
5Ω
多个理想电流源并联时……

## Slide 50
(a)
(d)
(c)
(b)
常用等效电路
3V
3V
3V
3V
3V
2A
2A
2A
2A
2A
5Ω
5Ω
理想电压源与其他电路元件并联时……，
理想电流源与其他电路元件串联时……，

## Slide 51
[例]
求下列各电路的等效电路。
解:
+
–
a
b
U
2
5V
(a)
+

+
–
a
b
U
5V
(c)
+

a
+
-
2V
5V
U
+
-
b
2
(c)
+

(b)
a
U
5A
2
3
b
+

(a)
a
+
–
5V
3
2
U
+

a
5A
b
U
3
(b)
+

b

## Slide 52
（二）实际电源的两个电路模型及其等效变换
U = US –RS I
若 R S = 0，即为理想电压源。
实际电压源的端口特性
I
RL
RS
+
-
US
U
+
–
实际电源模型可以由电压源 US和内阻 RS 串联组成。
其端口伏安特性可表示为
U0C
I
U
O
ISC
UOC 称为开路电压（负载电阻为无穷大），ISC称为短路电流（负载电阻为0），

## Slide 53
I
实际电源模型可以由电流源是 IS 和内阻 R0 并联组成。其端口伏安特性可表示为
若 R 0= ，则为理想电流源。
RL
R0
U
R0
U
IS
+
－
U0C
I
U
O
ISC
实际电流源的端口特性
其端口伏安特性可表示为
其开路电压和短路电流分别为
U = ISR0 – IR0

## Slide 54
实际电源两种模型的等效变换
由左图
U = US－RS I
由右图
U = ISR0 – IR0
I
RL
RS
+
–
US
U
+
–
电压源模型
等效变换条件:
US = ISR0
RL
R0
U
IS
I
+
–
电流源模型
RS = R0

## Slide 55
② 等效变换时，两电源的参考方向要一一对应。
③ 理想电压源与理想电流源之间无等效关系。
① 电压源模型和电流源模型的等效关系只对外电路而言，对电源内部则是不等效的。
[比如] 当RL=  时，电压源模型内阻 RS 中不损耗功率，而电流源模型的内阻 R0 中则损耗功率。
④ 任何一个电动势 US 和某个电阻 R 串联的电路，都可化为一个电流为 IS 和这个电阻R并联的电路。
RS
+
–
US
a
b
IS
RS
a
b
RS
–
+
US
a
b
IS
RS
a
b
注意事项

## Slide 56
[例]
将下列的电流源等效变换为电压源。
解:
+
–
a
b
U
3
15V
(b)
+

a
5A
b
U
3
(a)
+

[例]
解:
将下列的电压源等效变换为电流源。
+
–
a
b
U
2
8V
(a)
+

a
4A
b
U
2
(b)
+


## Slide 57: 第一章作业
P22至P23
1-1至1-10