## Slide 1: 第2章 电路分析方法和定理
2.1 简单的电阻电路
2.2 支路电流分析法
2.3 节点电位分析法
2.4 叠加定理
2.5 等效电源定理

## Slide 2: 2.1 简单的电阻电路
1 电阻的串联
R1
U1
U
R2
U2
I
+
–
+
+
–
–
电阻串联时，流过各个元件的电流是同一个电流，总的电压是各个元件的电压之和。
由KVL得
由 U =R1I+R2I= (R1+R2)I
得 R =R1+R2
U =U1+U2 -----------KVL
总的电压等于各个元件电压之和。
R 称为R1与R2串联时的等效电阻。
考虑到

## Slide 3
两个电阻串联时的分压公式：
R1
U1
U
R2
U2
I
+
–
+
+
–
–
R
U
I
+
–

## Slide 4
扩展为多个电阻串联的情况：
R1
U1
U
R2
U2
I
+
–
+
+
–
–
Rn
Un
+
–
等效电阻：
分压公式：

## Slide 5
解：电位器滑动到下端时，输出电压等于电阻 R2 两端的电压，见下图。由电阻串联时的分压公式得到
[例]下图中 R1=500Ω，R2 =200Ω， R3 为500Ω的电位 。输入电压为U1=12V , 试计算输出电压U2的变化范围。
R1
R3
R2
+
U1
－
+
U2
－
R1+ R3
U1
R2
I
+
–
–
U2
+

## Slide 6
电位器滑动到上端时，输出电压等于电阻 R2和电阻R3 两端电压之和，见下图。由电阻串联时的分压公式得到
R1
R3
R2
+
U1
－
+
U2
－
可见输出电压 U2 在2V～7V之间变化。
R1
U1
I
+
–
–
U2
+
R2 + R3

## Slide 7
2 电阻的并联
R
U
I
+
–
I1
I2
R1
U
R2
I
+
–
电阻并联时各个元件上的电压是同一个电压，而总的电流等于各个元件电流之和。
I =I1+I2 -------KCL
考虑到
等效电阻

## Slide 8
R
U
I
+
–
I1
I2
R1
U
R2
I
+
–
两个电阻元件并联时的等效电阻为
两电阻并联时的分流公式：

## Slide 9
G
U
I
+
–
I1
I2
G1
U
G2
I
+
–
电阻并联时用电导计算比较方便。
用电导表示两个电阻并联时的等效电导
用电导表示两个电阻并联时的分流公式

## Slide 10
分压公式
分流公式
分流公式
两个电阻串联时的分压公式，两个电阻并联时用电阻表示的分流公式、以及用电导表示的分流公式，这三者很相似，注意他们之间的异同。

## Slide 11
I1
I2
R1
U
R2
I
+
–
IS
[例]下图中电阻 R1=30Ω 与电阻 R2 =15Ω并联后，接电流源 IS =18A 。 试计算 I1 、I2和电压U。
解法一：并联等效电阻为

## Slide 12
解法二：利用并联电阻的分流公式
I1
I2
R1
U
R2
I
+
–
IS
则
或

## Slide 13
3 简单电阻电路的计算
18V
8Ω
8Ω
6Ω
3Ω
I5
I4
I3
I2
I1
I
[例] 计算图中各支路电流。
解：将原图等效变换为下图，两个等效电阻分别为
18V
I
4Ω
2Ω
由下图可以求得电流

## Slide 14
18V
8Ω
8Ω
6Ω
3Ω
I5
I4
I3
I2
I1
I
18V
I
4Ω
2Ω
回到原图，电流 I=3A，利用并联电阻的分流公式计算其他电流
在中间节点处应用KCL计算电流 I5

## Slide 15
c
a
6Ω
204V
30Ω
+
－
4Ω
b
8Ω
(a)
【例2-4】计算右图(a)所示电路中a,b两点的电位Va和Vb的值。
解：方法一
通过电阻等效变换方法将图(a)依次化简为图(b)和(c)。
c
a
6Ω
204V
30Ω
+
－
12Ω
(b)
c
a
4Ω
204V
30Ω
+
－
(c)

## Slide 16
c
a
6Ω
204V
30Ω
+
－
4Ω
b
8Ω
(a)
方法二：
通过电源等效变换的方法将原电路依次化简为图(d)、 (e)、(f)的形式
c
a
6Ω
6.8A
30Ω
4Ω
b
8Ω
(d)
c
a
5Ω
6.8A
4Ω
b
8Ω
(e)
c
a
34V
5Ω
+
－
4Ω
b
8Ω
(f)

## Slide 17: 2.2 支路电流分析法
支路电流法：以支路电流为未知量、应用基尔霍夫定律（KCL、KVL）列方程求解。
对右图电路
若用支路电流法求解，有6个支路，就有6个支路电流作为变量，应列出6个独立方程。
c
U1
U5
U4
R1
R2
R3
R4
R5
R6
I1
I2
I3
I5
I4
I6
1
2
3
a
d
b
节点数：n =4
支路数： m=6

## Slide 18
对图中4个节点分别列出KCL方程
节点a I1+I2－I4=0
节点b －I2+I3－I5=0
节点c －I1－I3+I6=0
节点d I4+I5－I6=0
4个节点列出的KCL方程两边分别相加得到 0=0，说明方程不都是独立的。
由图中可以看出节点 d 流出的电流都流入了其他节点，节点 d 流入的电流都是由其他节点流出，可见节点d 的电流可以由其他的节点计算出来。
U1
U5
U4
R1
R2
R3
R4
R5
R6
I1
I2
I3
I5
I4
I6
1
2
3
a
d
b
c

## Slide 19
在 n 个节点中选择一个作为参考节点，其余n－1 个节点作为独立节点列出 KCL 方程。
需要 m个独立方程，列出 n－1 个 KCL 方程以后还需要补充 m－(n－1)个KVL方程。
为了保证每个KVL方程的独立性，要在每个KVL方程中都有新的支路出现，这种回路也称之为独立回路。
U1
U5
U4
R1
R2
R3
R4
R5
R6
I1
I2
I3
I5
I4
I6
1
2
3
a
d
b
c

## Slide 20
前例中可以按图中虚线所示选取独立回路
回路 1
U1+R1I1－R3I3－R2I2=0
回路 2
R2I2+U5－R5I5+R4I4 －U4=0
回路 3
R3I3+ R6I6+ R5I5 －U5 =0
U1
U5
U4
R1
R2
R3
R4
R5
R6
I1
I2
I3
I5
I4
I6
1
2
3
a
d
b
c

## Slide 21
确定支路数 m，选定支路电流的参考方向，以支路电流作为变量。
2. 确定所有节点，利用KCL列出 ( n－1 )个独立的节点电流方程。
3. 选择所有独立回路并指定每个独立回路的绕行方向，应用KVL列出m－( n－1)个独立的回路电压方程。
4. 联立求解 m个方程式，解出各支路电流。
支路电流法的解题步骤:
5. 由支路电流求得其他响应。

## Slide 22
解：电路中4个支路，电流源支路的电流是已知的，将其 余3个支路电流作为变量。需要列出3个方程。
选择节点b作为参考节点，节点a作为独立节点，列出KCL方程
－I1－I2－IS3+I4=0
【例2-5】图示电路中 US1=36V, US2=108V, IS3=18A，
R1=R2=2Ω，R4=8Ω。求各支路电流及电流源 发出的电功率。
US1
US2
IS3
R1
R2
R4
I2
I1
I4
1
2
a
b

## Slide 23
按图中虚线选取独立回路列出KVL方程
回路1
R1I1－US1+US2－R2I2=0
回路2
R2I2－US2+R4I4=0
代入参数并整理，得
－I1－I2+I4=18
2I1－2I2=－72
2I2+8I4=108
解得
I1=－22 (A) I2=14 (A) I4=10(A)
US1
US2
IS3
R1
R2
R4
I2
I1
I4
1
2
a
b

## Slide 24
电流源端电压与电阻 R4 的端电压相等，即
故电流源发出的电功率为
P3=UabIS3=80×18=1440 (W)
Uab= R4I4=8×10=80 (V)
支路电流法列出的方程数量比较多，解起来比较麻烦。但是，这个方法简单易学，容易记忆，不容易忘记，所以它是一个比较重要的方法。
US1
US2
IS3
R1
R2
R4
I2
I1
I4
1
2
a
b

## Slide 25: 2.3 节点电位分析法
选择电路中某一节点为电位参考点，其它各节点的电位称为节点电位。又称为节点电压。
如果求出了节点电位，就可以由节点电位求出各支路的电压以及其它的响应，所以可以用节点电位为变量列方程求解电路。
节点电位分析法也称为节点电压分析法，简称节点法，是以节点电位为未知量，将各支路电流用节点电位表示，然后利用KCL列出独立的电流方程进行求解的方法。

## Slide 26
图中电路有3个节点，选择节点c为参考节点，上面2个为独立节点，分别记为 a 和 b 。
1）用节点电位表示出各支路电流，独立电流源之路除外
b
a
I2
I3
I1
R1
R2
IS
R3
R4
US
I4
c

## Slide 27
2）对独立节点a和b列出KCL方程
I1+I2+I3=0
－I3+I4－IS=0
3）将前面支路电流表达式代入KCL方程中并整理，得到
4）解出节点电位 Va 和Vb，进而求得各支路上元件的响应（电压和电流）
b
a
I2
I3
I1
R1
R2
IS
R3
R4
US
I4
c

## Slide 28
【例2-6】 图中 US1=78V ， US2 =130V， R1=2Ω， R2=10 Ω ，R3=20 Ω 。求节点电位Va。
b
a
I2
I3
I1
R1
R2
US1
R3
US2
解：这个例子中只有一个独立节点，只需列一个方程。
将其代入 I1+I2+I3=0 中

## Slide 29
b
a
I2
I3
I1
R1
R2
US1
R3
US2
得到
解得

## Slide 30
10Ω
70V
2V
1.6A
2Ω
I4
3Ω
4Ω
I3
I2
I1
②
①
【例2-7 】试计算图中电路的节点电位V1 和V2 。
解：将各支路电流表示为

## Slide 31
将各支路电流代入下列节点方程
经整理后得
解得
10Ω
70V
2V
1.6A
2Ω
I4
3Ω
4Ω
I3
I2
I1
②
①

## Slide 32: 2.4 叠加原理
叠加原理：
在线性电路中有多个电源共同作用时，电路中任何一条支路的电流（或电压） , 都等于电路中各个电源单独作用时，在此支路中所产生的电流（或电压）的代数和。

## Slide 33
分析左图所示电路图，已知US、IS、R1、R2，求出I1、I2。
解：对节点a列KCL方程： I1+ IS – I2 = 0 对回路列KVL方程： I1R1－ＵS + I2R2 = 0
原电路
+
–
US
R1
R2
(a)
IS
I1
I2
a
方程联立，可求得

## Slide 34
由图 (c)，当 IS 单独作用时
由图 (b)，当US 单独作用时
根据叠加原理
原电路
+
–
US
R1
R2
(a)
IS
I1
I2
IS单独作用
R1
R2
(c)
I1''
I2''
+
IS
US单独作用
=
+
–
US
R1
R2
(b)
I1'
I2'

## Slide 35
原电路
+
–
US
R1
R2
(a)
IS
I1
I2
IS单独作用
R1
R2
(c)
I1''
I2''
+
IS
US单独作用
=
+
–
US
R1
R2
(b)
I1'
I2'

## Slide 36
① 叠加原理只适用于线性电路。
不作用电源的处理
电压源不作用，即 US = 0，相当于短路线；
电流源不作用，即 Is=0，相当于断路 。
线性电路的电流或电压均可用叠加原理计算，
但功率P不能用叠加原理计算。
注意事项：

## Slide 37
【例】：电路如图(a)，已知 US =10V、IS=1A ，R1=10 ，R2= R3= 5 ，试用叠加原理求电流 I2。
解：由图( b)
(a)
+
–
US
R3
R2
R1
IS
I2
(b) US单独作用
将 IS 断掉
+
–
US
R3
R2
R1
I2'

## Slide 38
由图(c)
(a)
+
–
US
R3
R2
R1
IS
I2
注意I2 ' 与原电路中I2 方向相同，I2  与原电路中I2 方向相反，得
R3
R2
R1
IS
I2
(c) IS单独作用
将 US 换成短路线

## Slide 39
解：图(a)中电路有2个电源，首先计算电流源单独作用时的响应U ' ，电路如图(b)所示
[例] 图(a)中电路， R1=R4=3Ω， R2=6 Ω ， R3=2 Ω ，US=30V ， IS=2A。试用叠加原理计算电流源的端电压U。
+ U -
US
IS
R1
R4
R3
R2
图(a)
+ U / -
IS
R1
R4
R3
R2
图(b)

## Slide 40
+ U -
US
IS
R1
R4
R3
R2
图(a)
+ U ' -
IS
R1
R4
R3
R2
图(b)

## Slide 41
再计算电压源单独作用时的响应U ''，电路见图(c)所示
图(c)
+ U '' -
US
R1
R4
R3
R2
+U4''-
+U3''-
+ U -
US
IS
R1
R4
R3
R2
图(a)
+ U ' -
IS
R1
R4
R3
R2
图(b)

## Slide 42
2.5 等效电源定理
二端网络：具有两个出线端的部分电路。
线性无源二端网络：线性二端网络中没有电源。
线性有源二端网络：线性二端网络中含有电源。
（b）
US
+
–
R1
R2
IS
R3
图(a)中虚线左侧为线性无源二端网络，右侧为线性有源二端网络。
图(b)中虚线左侧为线性有源二端网络，右侧为线性无源二端网络。
（a）
US
+
–
R1
R2
IS
R3
R4

## Slide 43: 等效电源定理：
任何一个线性有源二端网络，对于其外部电路来说，总可以用一个等效电源模型来代替。
电源模型
电压源模型
电流源模型
戴维南定理
诺顿定理

## Slide 44
2.5.1 戴维南定理
戴维南定理：任何一个线性有源二端网络都可以用一个电压源和电阻的 串联来等效代替。
等效电压源的电压等于有源线性网络的开路电压U0C，等效电阻等于该网络中内部电源均为零时的无源二端网络的等效电阻R0 。
有源
二端
网络
RL
a
b
+
U
–
I
U0C
R0
+
_
RL
a
b
+
U
–
I
等效电压源

## Slide 45
首先通过一个例子来说明戴维南定理。
【例2-9】 求图(a)所示电路的戴维南等效电路。
解：（1）计算开路电压。可以用叠加原理。 50V电压 源
在端口处的电压与1A电流源在端口处的电压之和
2
30
20
50V
1A
+
UOC
－
(a)
(b)
30
20
50V
+
U'OC
－
+
U''OC
－
(c)
30
20
1A

## Slide 46
（2）计算等效电阻。将有源二端网络内部的电源置为零，
如图 (b) 所示。
（3） 图 (c) 所示42V 电压源与14Ω电阻的串联即为图(a)
中有源二端网络的戴维南等效电路。
(c)
U0C
Ro
2
30
20
(b)
Ro
2
30
20
50V
1A
+
UOC
－
(a)

## Slide 47
【例2-10】 求图(a)所示电路中的电流I。
14 Ω
12V
I
40Ω
图(a)
40Ω
20Ω
80Ω
+ -
12V
40Ω
图(b)
40Ω
20Ω
80Ω
+ -
a
b
+
Uoc
－
14 Ω
3.6V
I
图(d)
36Ω
-
+
Ro
Uoc
40Ω
图(c)
40Ω
20Ω
80Ω
a
b
Ro

## Slide 48
2.5.2 诺顿定理
诺顿定理：任何一个有源二端线性网络都可以用一个电流源和电阻的并联来等效代替。
等效电流源的电流等于有源二端网络的短路电流ISC，等效电阻等于该网络中所有电源均为零时的等效电阻R0 。
等效电流源
R0
RL
a
b
+
U
–
I
ISC
有源
二端
网络
RL
a
b
+
U
–
I

## Slide 49
用前面戴维南定理中的例子来说明诺顿定理
【例】 求图(a)所示电路的诺顿等效电路
2
30
20
50V
1A
ISC
(b)
V
解：（1）计算短路电流，可以用节点法，见图(b) 。
以下节点为参考节点，上节点电位设为V，得
2
30
20
50V
1A
(a)

## Slide 50
2
30
20
50V
1A
(a)
2
30
20
(c)
解得
再由节点电位求得短路电流
（2）由图(c)计算等效电阻 。
（3）得到图(d)所示的诺顿等效电路 。
3A
(d)
14

## Slide 51
2
30
20
50V
1A
(a)有源二端网络
(b)戴维南等效电路
42V
14Ω
(c)诺顿等效电路
3A
14
对照有源二端网络(a) 的戴维南等效电路(b) 和诺顿等效电路(c) ，考虑电压源与电流源的等效变换，有
诺顿定理
戴维南定理
电源等效变换

## Slide 52
【例2-11】计算图(a)中所示电路的电流I。
a
I
8/3
b
R
UOC
图(b)
R
ISC
I
a
b
8/3
图(c)
40V
a
I
2
2
4
1
40V
1
1
b
图(a)
解：本题可以应用戴维南定理求解，见图(b)；
也可以用诺顿定理求解见图(c)。
下面用诺顿定理求解。 将图(a)中a、b右侧等效为电阻

## Slide 53
图(e)
40V
a
4
2
40V
b
ISC
计算图(d)中ab左侧的诺顿等效电路。
利用图(e)计算短路电流和等效内阻
图(d)
40V
a
4
2
40V
b
I
8/3

## Slide 54
在图(f)所示的电路中用分流公式计算待求电流
R
ISC
I
a
b
4/3
8/3
图(f)
图(d)
40V
a
4
2
40V
b
I
8/3

## Slide 55: 本章作业
P37
2-1，2-2，2-3，2-6

## Slide 56
The End